## Slide 1: Izolacijski materijali
Udžbenik stranica 47. i 48.

## Slide 2
Za početak provjerite odgovore na pitanja iz prošle zadaće.
Ako je potrebno nadopunite ili ispravite svoje odgovore

## Slide 3: Odgovori na pitanja iz zadaće 18. ožujka.
1. Od kojih materijala možemo graditi kuću?
Drvo, kamen, cigla, beton, čelik
2. Kako nazivamo istarsku kamenu kuću?
Kažun
3. Koje sastojke i u kojim omjerima moramo izmiješati da bi dobili beton?
Šljunak, cement i vodu u omjeru 4:1. 4 lopate šljunka, 1 cementa i vode koliko je potrebno da smjesa bude dovoljno vlažna. Omjer može biti i 5:1 i 3:1.

## Slide 4
4. Koje svojstvo ima gips pa ga koristimo za potporu dijelovima tijela koje slomimo?
Brzo stvrdnjava i lagan je.
5. Nabrojite pet zanimanja u graditeljstvu!
Zidar, armirač, fasader, podopolagač, keramičar, klesar, tesar, soboslikar/ličilac, krovopokrivač, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, arhitektonski tehničar, građevinski tehničar, geodetski tehničar, dizajner unutrašnje arhitekture...

## Slide 5
A sada, krećemo sa našom današnjom temom koja nam govori o izolaciji objekata koje gradimo
Proučite prezentaciju i odradite sve prema uputama koje se nalaze u prezentaciji

## Slide 6: Vrste izolacija
Izolacija od vlage (hidroizolacija)
Izolacija od temperature (termoizolacija)
Izolacija od buke (zvučna izolacija)

## Slide 7: Izolacija od vlage
Materijali koje koristimo za takvu izolaciju nazivamo hidroizolacijski materijali (riječ hidro ima veze sa vodom. Npr. hidrant - slika desno)
Bitumen i plastične folije
su najčešće materijali
koje koristimo

## Slide 8: bitumen
bitumenske ljepenke koje se ugrađuju zavarivanjem vrućim plamenom

## Slide 9: Izolacija od temperature
Materijale nazivamo termoizolacijski materijali
Zadaća je toplinske izolacije smanjivanje toplinskih gubitaka i troškova za energiju, ali i zaštita od vanjskih vremenskih utjecaja (npr. od kiše, promjene temperature i Sunčeva zračenja)
Toplinski izoliramo vanjske zidove, zidove prema prostoru koji se ne grije (garaži, tavanu, stubištu), stropove prema tavanu, stropove iznad vanjskog zraka, zidove prema tlu i podove na tlu.

## Slide 10: Termoizolacijski materijali
kamena i mineralna vuna

## Slide 11: Termoizolacijski materijali
stiropor

## Slide 12: Zvučna izolacija
Staklo, pluto (na slici), spužva, mineralna vuna

## Slide 13: Zvučna izolacija
Spužva

## Slide 14: Zvučna izolacija
Mineralna vuna

## Slide 15: Energetska učinkovitost građevina
Kvalitetna toplinska izolacija znači veliku uštedu energije
Energetski certifikat je dokument kojim se potvrđuju energetska svojstva zgrade.

## Slide 16: Zadatak za Vas!
U bilježnicu treba :
napisati naslov
napisati vrste izolacija koje postoje
napisati materijale koji se koriste za pojedinu vrstu izolacija
Pogledajte sljedeći slajd !

## Slide 17: Odgovor potrebno poslati !
Pokušajte pronaći odgovor na pitanje: Čemu služe rupe na ciglama?
Odgovor slati kao privatnu poruku na yammer ili na adresu elektroničke pošte icavlek69@gmail.com
Rok za izradu: što prije, najbolje odmah!
Uživajte!

## Slide 18: Hvala na pažnji! Ivan Čavlek, učitelj tehničke kulture